Приложение 1

к решению областного совета

29.12.2010 № 6/2-41

Зоны санитарной охраны подземного водозабора “Кипучая Криница” и магистральных водоводов № 7, № 7а Донецкого РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”

Граница зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) подземного водозабора “Кипучая Криница” согласно проекту, разработанному Специализированным проектно-конструкторским институтом КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливается из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Санитарная охрана водоводов предусматривается путем санитарно-защитных полос (далее СЗП).

Ширина СЗП водоводов № 7, № 7а устанавливается в сухих грунтах при диаметре 1200 мм – 20 м в обе стороны от водовода, при диаметре 1000 мм – 10 м, в мокрых грунтах и при переходе через водотоки – 50 м в обе стороны от водовода независимо от диаметра.

ЗСО подземного водозабора “Кипучая Криница”

1. Первый пояс ЗСО подземного водозабора устанавливается по двум отдельно расположенным площадкам:

а) водопроводного узла, включающего в себя действующие скважины №№ 13, 16а, резервные – №№ 14, 15а, недействующие – №№ 15, 16, 17, резервуар чистой воды, насосную станцию 2-го подъема, административно-хозяйственные здания;

б) резервной скважины № 503-А.

Граница первого пояса площадки водопроводного узла удалена от скважин на 50 м, от административного здания с западной стороны и склада с восточной – на 15 м, от резервуара чистой воды с южной стороны – на 10-12 м, вдоль автодороги к селу Кипучая Криница, с южной стороны – граница первого пояса проходит по существующему ограждению водопроводного узла.

Граница первого пояса скважины № 503-А удалена от нее с северной, западной и восточной сторон на 50 м, с южной стороны – проходит вдоль автодороги к селу Кипучая Криница и удалена от скважины на 38 м.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водозабора 1096 м, в том числе водопроводного узла – 720 м, скважины № 503-А – 376 м. Площадь первого пояса водозабора – 4,12 га, в том числе водопроводного узла – 3,4 га, скважины № 503-А –          0,88 га.

Первый пояс ЗСО подземного водозабора “Кипучая Криница” расположен на землях Петровского сельского совета Старобешевского района Донецкой области.

2. Граница второго пояса ЗСО – единая огибающая линия для скважин водозабора №№ 13, 14, 15а, 16а, 17, 503-А. От скважин №№ 15а, 16а, 17, расположенных на правом берегу реки Сухая Волноваха, граница удалена на 180 м в северо-западном направлении, вверх по потоку подземных вод. Боковые границы удалены на 170 м от скважины № 16а. Для скважин №№ 13, 14, 503А, расположенных на левом берегу реки Сухая Волноваха, граница удалена от скважины № 503-А в юго-восточном направлении на 190 м вверх по потоку подземных вод. Боковые границы удалены на 150 м от скважин №№ 14 и 503А.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водозабора 1,62 км, площадь второго пояса 15,46 га.

Второй пояс ЗСО подземного водозабора “Кипучая Криница” расположен на землях запаса Петровского сельского совета Старобешевского района Донецкой области.

3. Граница третьего пояса ЗСО – единая огибающая линия для скважин водозабора, на расстоянии 1110 м от скважин №№ 15а, 16а, 17 и на расстоянии 1040 м от скважин          №№ 13, 503А и № 14. С юго-западной стороны граница третьего пояса проходит по урезу реки Мокрая Волноваха с минимальным расстоянием 930 м.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора 7,2 км, площадь третьего пояса 383,56 га.

Третий пояс ЗСО подземного водозабора “Кипучая Криница” расположен на землях запаса и распаеваных землях Петровского сельского совета Старобешевского района Донецкой области, включает в себя территорию сел Кипучая Криница и Родниково.

СЗП магистрального водовода № 7 от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции до Центральной насосной станции

Ширина СЗП устанавливается: по 20 м в обе стороны от водовода на пикетах 8+20 – 64+45, 65+25 – 87+17 (86+00); по 10 м на пикетах 87+17 (86+00) – 108+50, 109+70 – 131+39, 133+79 – 143+00; по 50 м на пикетах 64+45 – 65+25 (водоток по балке Игнатовской), 108+50 – 109+70 (водоток по балке Игнатовской), 131+39 – 133+79 (дюкер 2х1000 мм через р. Кальмиус).

При прохождении водовода в ЗСО Верхне-Кальмиусского водохранилища (ПК0+00 – ПК8+20) и Центральной насосной станции г. Донецка (ПК143+00 – ПК144+80) СЗП водовода не устанавливается.

СЗП магистрального водовода № 7а от ПК 86 до Центральной насосной станции

Ширина СЗП устанавливается: по 10 м в обе стороны от водовода на пикетах 1+80 – 18+45, 20+85 – 40+90, 42+10 – 65+50 (86+00); по 50 м на пикетах 18+45 – 20+85 (дюкер 2х1000 мм через р. Кальмиус), 40+90 – 42+10 (водоток по балке Игнатовской).

При прохождении водовода в ЗСО Центральной насосной станции г. Донецк                (ПК0 – ПК1+80) СЗП водовода не устанавливается.